Техническое задание на поставку винтового маслонаполненного компрессора

Место установки: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22,

ООО «Завод КОНОРД», штамповочно-заготовительный участок.

Срок поставки – до 01.04.2018г.

Требования к оборудованию:

1. Тип привода винтовой пары – прямой;

2. Производительность:

2.1. Нижний предел – не более 1м³/мин при 10атм;

2.2. Верхний предел – не менее 5м³/мин при 10атм;

3. Диапазон рабочего давления, от 4атм до 13атм, с возможностью регулировки шага не более 0,5атм;

4. Содержание масла на выходе, не более 3мг/м³;

5. Тип привода компрессора – электрический, напряжение питания 380В/50Гц;

6. Установленная мощность электродвигателя – не более 30кВт;

7. Класс пылевлагозащищенности электродвигателя не ниже IP66;

8. Автоматическое регулирование частоты вращения электропривода в зависимости от потребления воздуха в пневмосети (с частотным преобразователем);

9. Уровень звукового давления, не более 68дб;

10. Длительный межсервисный интервал – более 2000часов;

11. Тип установки – стационарный;

12. Рабочий диапазон температур от 0ºС до 46ºС;

13. Гарантия на компрессор, лакокрасочное покрытие, составляющие узлы и компоненты– не менее 12 месяцев с даты ввода компрессора в эксплуатацию;

14. Срок пуско-наладочных работ, в т.ч. испытания на площадке заказчика – не позднее 1-го апреля 2018года;

15. Проведения обучения специалистов покупателя – включено в стоимость компрессора;

16. Система управления компрессором на русском языке, имеющая:

- счетчик общего количества часов работы и часов работы под нагрузкой;

- сведения об интервалах обслуживания;

- индикаторы  состояния работы;

- таймер с возможностью установки включения и выключения;

- аварийный останов;

- автоматический повторный запуск после отключения подачи энергии;

- мониторинг расходов сжатого воздуха.

17. Обеспечение стабильной круглосуточной работы.

18. калькуляция стоимости обслуживания компрессора в течение 1 года при работе 24 часов в сутки (круглосуточной работе).