ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОВОЛОКИ СВАРОЧНОЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ В ООО «ЛИЦ»

Медное покрытие должно иметь прочное сцепление с основным металлом

проволоки и не должно растрескиваться о отслаиваться при испытании методом спирального навивания. При навивке омедненной проволоки на стержень утроенного диаметра проволоки, не должно наблюдаться растрескивание, шелушение и отслаивание слоя медного покрытия.

- Химический состав сварочной проволоки и % доля составляющих элементов

- должны соответствовать ГОСТу 2246-70.

- Устойчивое горение дуги без разбрызгивания.

- Равномерное плавление сварочной проволоки.

- Сварные швы подвергаются гидравлическим испытаниям (до 5 кгс/см²)

Тендер на закупку проволоки сварочной и сварочных электродов:

1). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в бочках марок: Ариадна-500 Lincoln Electric, «Оливер», ООО «ЧЗСМ», ASF-51

2). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах марок: Farina, SM-70 HYUNDAI, ASF-64 ER49-1, ASF-51, SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA LTD», а также производства «Балтийский Сталепрокатный завод», DEKA ER 70S-6, ООО «ЧЗСМ», ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск»,ООО «ЭСАБ», «Оливер».

3). 0,8 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

4). 1,0 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

5).  Электроды сварочные АНО d3 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

6). Электроды сварочные АНО d4 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

ООО «Завод КОНОРД» проводит тендер на закупку проволоки сварочной и сварочных электродов:

1). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в бочках марок: Ариадна-500 Lincoln Electric, «Оливер», ООО «ЧЗСМ», ASF-51

2). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах марок: Farina, SM-70 HYUNDAI, ASF-64 ER49-1, ASF-51, SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA LTD», а также производства «Балтийский Сталепрокатный завод», DEKA ER 70S-6, ООО «ЧЗСМ», ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск»,ООО «ЭСАБ», «Оливер».

3). 0,8 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

4). 1,0 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

5).  Электроды сварочные АНО d3 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

6). Электроды сварочные АНО d4 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

Претендент не позднее 03 октября 2018г. подает предварительное коммерческое предложение и калькуляцию  с полной информацией о продукции для оценки привлекательности его предложения.

Дата проведения открытого тендера 09..18г. в 10-30 по московскому времени

Дата начала:  24 октября 2018г.

1 Предмет тендерных торгов

ООО «Завод КОНОРД» проводит тендер для заключения договора на закупку проволоки сварочной:

1). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в бочках марок: Ариадна-500 Lincoln Electric, «Оливер», ООО «ЧЗСМ», ASF-51

2). 1,2 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах марок: Farina, SM-70 HYUNDAI, ASF-64 ER49-1, ASF-51, SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA LTD», а также производства «Балтийский Сталепрокатный завод», DEKA ER 70S-6, ООО «ЧЗСМ», ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск»,ООО «ЭСАБ», «Оливер».

3). 0,8 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

4). 1,0 Св 08 Г2С-О ГОСТ 2246-70 в кассетах производства ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», АО «Межгосметиз-Мценск», SUPERON MIG 70S-6 производства «SUPERON SCHWEISSTECHNIK INDIA, ООО «ЧЗСМ», «Балтийский Сталепрокатный завод»

5).  Электроды сварочные АНО d3 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

6). Электроды сварочные АНО d4 ГОСТ 9467-75, АНО-21 производства производства ООО «Электрод» г.Тольятти, «Спецэлектрод», «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Оливер», «Новооскольский электродный завод», «ОЗСО им.Е.О.Патона»

Техническое задание

2 Подача предложений

Претендент не позднее 03 октября 2018г. подает предварительное коммерческое предложение с полной информацией о продукции для оценки привлекательности его предложения.

ООО «Завод КОНОРД» оставляет за собой право принять или отклонить предложения, поданные с опозданием.

3 Требования к Претендентам:

3.1 Претендент должен предоставить правоустанавливающую документацию согласно Приложению №1

3.2 Претендент должен иметь все необходимые технические возможности, финансовые средства, оборудование, допуски СРО, лицензии и другие средства, а так же надежность, опыт, деловую репутацию и соответствующий персонал для обеспечения поставки продукции.

3.2.1 Общий опыт. Претендент должен отвечать следующим критериям:

3.2.1.1 иметь опыт поставок аналогичной продукции не менее 1-го года, успешно завершенных сделок, одна из которых была завершена в 2016 году.

3.2.2 Кадровые возможности. Претендент должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией.

3.2.3 Репутация (участие в судебных разбирательствах). Претендент представляет точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным тяжбам и разбирательствам в органах арбитража, судах общей юрисдикции и возбуждения исполнительского производства, о наложенных штрафных санкциях, которые имели место по его контрактам за последние три года.

3.2.4 Предмет тендера  должен соответствовать сфере специализации Претендента,  тому сегменту рынка, который является для Претендента целевым.

3.2.5 Участник тендерных торгов обязан соблюдать принцип конфиденциальности представляемой и используемой информации,  содержащей сведения, являющиеся коммерческой тайной. Участник Тендера, нарушающий  правила участия в Тендере во время его проведения и/или предпринимающий какие-либо действия, мешающие добросовестной конкуренции, будет отстранен от дальнейшего участия в тендере.

4 Критерии и порядок оценки

Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать оферта (поставщик), составляет 100 баллов, которые складываются из суммы баллов по следующим оценочным критериям:

коммерческая сторона предложения - максимально 70 баллов 
(Общие квалификационные характеристики предприятия, финансовые, управленческие и кадровые возможности Претендента, статус Претендента - "Посредник", "Производитель", условия поставки и расчетов, цена, полнота принятия условий типового договора)

срок исполнения предложения – максимально 20 баллов 
(Возможность Претендента исполнить заданные сроки поставки продукции, наличие у Претендента опыта в поставки аналогичных видов продукции)

качественная сторона предложения – 10 баллов 
(Условия замены продукции в случае поставки некачественной продукции )

Предложение, получившее наибольшее число баллов по вышеупомянутым критериям, признается победившим. Участники Тендера будут проинформированы о результатах Тендера в течение 3 дней после принятия решения о выборе победителей.

По результатам тендерных торгов ООО "Завод КОНОРД" заключает с Победителем договор по форме ООО «Завод КОНОРД».

5 Инструкции Участникам Тендера по заполнению тендерной  документации и составлению предложения

5.1 Участник Тендера на основании представленного технического задания должен предоставить предварительное технико-коммерческое предложение на русском языке.

5.2 При составлении предложений необходимо будет учесть:

предпочтение будет отдано Поставщикам, которые смогут предложить поставки по всем техническим заданиям (если их несколько);

предложение рассматривается комплексно, т.е. решение принимается с учётом сильных и слабых сторон предложений Поставщика по всем техническим заданиям;

предложение по цене считается окончательным.

5.3 Если поставщик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его  тендерного предложения, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, он может быть отстранен от участия в тендерных торгах.

5.4 Претендент должен ознакомиться со всеми инструкциями, формами, условиями и спецификациями, содержащимися в тендерной документации. Если Претендент не может предоставить всю необходимую информацию согласно тендерной документации, или, если его предложение (документация) не содержит всех требуемых документов, то такое предложение считается не полным и не принимается к рассмотрению.

5.5 Претендент может обратиться за дополнительной информацией к специалисту ООО "Завод КОНОРД»" по телефону: (863) 290-88-21

5.6 Предложение должно быть предоставлено специалисту ООО "Завод КОНОРД": в электронном виде на адрес: kn815755@oaorsm.ru, также путем отправки на бумажном носителе через службы доставки в запечатанном конверте, персонально Загуменко О.С.. по адресу: 344065, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.

5.7 По всем вопросам, связанным с проведением тендера, необходимо обращаться к контактному лицу: Начальнику ОМТС Загуменко Ольге Сергеевне, телефон: (863) 290-88-21, электронная почта kn815755@oaorsm.ru

Приложение №1

к тендерной документации

Перечень документов, запрашиваемых у контрагента.

Контрагент резидент РФ

При подготовке договоров необходимо затребовать у контрагента заверенные им копии следующих документов:

- Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

- Устав.

- Информационное письмо Госстата с присвоенными кодами статистики.

- Документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента:

  - протокол / решение учредителей о назначении/избрании на должность исполнительного органа организации,

  - доверенность на совершение действий,

  - паспорт представителя.

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ЕГРЮЛ (ЕГРИП), сроком действия не более 1 месяца на дату заключения договора.

- Бухгалтерский баланс (форма 1, форма 2).

- Сертификаты соответствия на продукцию.

- В соответствующих случаях, когда это обусловлено видом деятельности:

  - лицензии,

  - свидетельства и аттестата об аккредитации,

  - свидетельство члена саморегулируемой организации,

  - свидетельство о допуске на виды работ, влияющих на безопасность,

  - соответствующие аттестации работников или оборудования.

- Нормативно-техническая (конструкторская) документация согласованная с контрагентом.

При подготовке договоров на приобретение товаров, работ, услуг, цена которых содержит НДС, необходимо затребовать у контрагентов следующие документы:

- Декларацию по НДС (первые три страницы) за последний отчетный период, с доказательствами получения указанной декларации налоговым органом (или отметка налогового органа о принятии, или почтовая квитанция, или опись вложения и т. П.);

- Документ, подтверждающий уплату поставщиком НДС за последний отчетный период (или акт сверки по НДС с налоговым органом, или заверенная налоговым органом распечатка лицевого счета налогоплательщика, или справка ИФНС об отсутствии задолженности по НДС и т. П.);

- Документы о назначении главного бухгалтера поставщика.

- Приказ / карточку с образцами подписей уполномоченных лиц подписывать документы (счет-фактуры, товарные накладные, товаро-транспортные накладные) за единоличного исполнительного органа (генерального директора) и главного бухгалтера.

В случае, если контрагент является иногородним, при согласовании факсимильного проекта договора вышеуказанные документы могут быть переданы по факсу. Впоследствии при визировании оригинала договора, документы должны быть получены в заверенных поставщиком копиях, предоставлены вместе с договором в ЮС, и подшиты в Дело контрагента.

Контрагент нерезидент РФ

При подготовке договоров необходимо затребовать у контрагента заверенные им копии следующих документов:

1. Документы, подтверждающие регистрацию контрагента в качестве юридического лица в соответствии с законодательством страны контрагента.

2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени контрагента, предусмотренные законодательством страны контрагента.

В случае если документы оформлены не на русском языке, то они должны быть переведены на русский язык контрагентом с проставлением апостиля.

В случае невозможности получения от контрагента перевода указанных документов, исполнитель договорной работы организует перевод документов.