| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Предмет тендерных торгов | ООО «Завод КОНОРД» проводит тендер для заключения договора на разработку коммерческого предложения по системе отопления здания Литер «З» 1-2 пролет (инв. № 25407) ООО «Завод КОНОРД» в осях Т-Р/25-33 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,2-6/22» |
| 1.2 | Предоставленная документация и постановка задачи | Произвести расчёт согласно проектной документации «Система отопления Литер «3» » 013-2018-08-13-ОВ |
| 1.3 | Характеристики цеха | Исходные технические данные по цеху: -Площадь цеха – 6624м2 -Этажность – 1 этаж -Высота цеха – 15,8м -Длина – 138м -Ширина – 48м -Процессы производства |
| 1.4 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.5 | Стадийность проекта | Рабочая документация |
| 2. Основные требования к разработке коммерческого предложения |
| 2.1 | Инженерные системы цеха Сборки | Теплоснабжение Система отопление Теплоснабжение системы отопления осуществить от индивидуального теплового пункта. Отопление помещения принять агрегатами воздушного отопления (АВО) секционные ворота – тепловыми завесами в соответствии с проектом. Система теплоснабжения АВО двухтрубная, с верхней разводкой подающих и обратных магистралей между световыми проемами по горизонтали. Удаление воздуха из системы отопления предусмотреть через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в высших точках системы теплоснабжения АВО. Перед воздухоотводчиками установить запорную арматуру. В нижних точках предусмотреть спускные шаровые краны Ду 25 мм. Монтаж систем отопления производить трубами (свыше Ду50 мм) стальными по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводными не оцинкованными (Ду15-50 мм) по ГОСТ 3262-75*. Магистральные и разводящие трубопроводы системы отопления теплоизолировать трубной изоляцией из вспененного полиэтилена. 2) Электроснабжение и автоматизация: Предусмотреть в расчете КП регулирование температуры теплоносителя и поддержание заданной температуры в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха. Предусмотреть защиту системы от размораживания. Предусмотреть защиту системы от перегрева. Управление включением насосных агрегатов воздушных завес выполнить местным. 3) Узел управления: Узел управления предусмотреть в соответствии с СП 41-101-95.В нижних точках предусмотреть спускные шаровые краны Ду 25 мм Монтаж узла управления производить трубами (свыше Ду50 мм) стальными по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводными не оцинкованными (Ду15-50 мм) по ГОСТ 3262-75*. Магистральные и разводящие трубопроводы системы отопления теплоизолировать трубной изоляцией из вспененного полиэтилена. Запорно-регулирующую арматуру до 50 мм принять фирмы, более 50 мм отечественного производителя. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | -ТЗ (техническое задание) на расчет КП от заказчика; - Проектная документация «Система отопления Цеха Литер «З»» 013-2018-08-13-ОВ. |
| 3.2 | Особые требования | Оборудование, предусмотренное в КП должно быть сертифицировано и соответствовать проектной документации. Исполнительная документация, и паспорта на оборудование должны быть предоставлены на русском языке в электронном и печатном виде. |
| 3.3 | Порядок согласования и экспертиза | Согласование изменение расположение тепловых агрегатов, расположение и изменение направления магистральных трубопроводов, компенсационных узлов, сечениями трубопроводов, толщиной стенки трубопроводов, замени материалов и оборудования согласовывается с организацией производящей проектирование (в письменной форме). Приемка работ происходит в соответствии с СНиП 2.04.05-91*, СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2016. и предоставлением визуального инструментального контроля «ВИК». |
| 3.4 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления коммерческого предложения | КП должно быть предоставлено в печатном виде и заверено подписью и печатью лица несущему ответственность за расчет. Коммерческое предложение должно включать в себя, все оборудование и материалы требуемые для выполнения работ и правильному функционированию системы отопления по завершению работ. Дополнительные работы и материалы, не вошедшие в КП но требующиеся подрядчику для завершения работ оплачиваются за счет подрядчика. КП должно отражать сумму стоимости материалов за единицу или за комплект, а стоимость работ за единицу. |
| 3.5 | Требования к подрядчику | Подрядчик должен обладать всеми разрешительными документами, дающими ему право выполнять данные виды работ (допуски СПО), а также сотрудниками имеющими профильное образованию и опытом работы не менее 5 лет. Гарантия на проведение работ не меньше 5 лет. |

Техническое задание составлено на  -2 (двух) листах.

Приложения к ТЗ:

- Проектная документация системы отопления Цеха Литер «З» 013-2018-08-13-ОВ

Задание разработал:

Главный Инженер _____________________________  Столяров С.В.